## Slide 1: Dispozitive Electronice și Măsurări Osciloscopul digital – partea 1

## Slide 2: Osciloscopul:
Osciloscopul = un aparat electronic de măsură care servește la observarea și măsurarea unui semnal de tensiune electrică cu variație (frecvență) constantă, sau a mai multor semnale simultane de tensiune ce evoluează discret;
În funcție de modul în care se face prelucrarea semnalelor, osciloscoapele pot fi:
- analogice (osciloscopul ”clasic”);
- digitale – semnalul este digitizat (transformat în formă numerică), iar apoi poate fi stocat, prelucrat și afișat (deci, implicit este cu memorie)
- folosind pentru asta în mod uzual un câmp grafic vizualizator (ecran), unde axa 'X'-lor (abscisa) este axa timpului, iar axa 'Y'-lor (ordonata) este axa reprezentării amplitudinilor semnalelor de măsurat (observat).

## Slide 3: Osciloscopul:
Printre parametrii cei mai importanți ai semnalelor electrice care se pot măsura sunt:
perioada sau frecvența semnalelor periodice;
timpul de creștere sau descreștere al unui puls, de la un nivel dat la altul;
întarzierea relativă a două semnale;
durata unui puls;
factorul de umplere al unui semnal (tren de impulsuri) dreptunghiular.

## Slide 4
Analiza unei forme de undă:
Semnal periodic sinusoidal:
+ c
Date:
CH1 - vizualizare semnal.
500 mV/div.
AFG - generatorul de funcții arbitrare este activ (încorporat).
Sine - forma de undă.
100.000kHz - frecvența formei de undă ( 1000.000 de cicluri în fiecare secundă).
1.000Vpp - amplitudinea formei de undă transmise.
4.00 µs/div.
5.00 GS/s - înregistrare ca probe pe secundă.
Canal 1 - utilizat pentru a controla declanșarea formei de undă pe marginea ascendentă (crescătoare) a formei de undă.
Imaginea este centrată la T → ▼ 0,000000 s de la punctul de declanșare.
Se vor colecta 1 milion (1 M) de puncte de date.
Declanșarea (Triggering) are loc atunci când un semnal în creștere trece prin 0 V.
 | Pulsația [rad] – deseori numită frecvență | Componenta continuă (de obicei = 0)
Amplitudinea |  | Defazajul (offset pe axa timpului)

## Slide 5
Date colectate:
1 diviziune = 5 subdiviziuni (0.2 x subdiviziune)
500 mV/div.
4.00 µs/div.
Cerință: Conform cu figura din dreapta, calculați:
Amplitudinea = A = 2 div. = 1V
Tensiunea vârf la vârf = Uvv = 2 A = 4 div. = 2V
Perioada = T = 2.5 div. = 10
Frecvența = f = = = 100kHz
Valoare efectivă (Root mean square – Urms) = valoarea de curent continuu care produce același efect caloric (aceeași putere consumată într-un rezistor) ca mărimea de curent alternativ luată în considerație
=
Pentru semnal sinusoidal: = = 1.41V
Analiza unei forme de undă:

## Slide 6: Aplicații:
Să se construiască circuitul de mai jos în Tina, cu două generatoare de semnal sinusoidal care au următoarele valori: A =1V, offset=0, f=500Hz, ,
Să se vizualizeze semnalele folosind osciloscopul virtual. Ce se observă?
Folosind cursoarele, calculați diferența de fază dintre cele 2 semnale.

## Slide 7: Aplicații: - soluție
a. OUT2 trece din alternanța negativă în cea pozitivă înaintea lui OUT1 => “leading” signal.
b. Pentru a calcula diferența de fază între cele două semnale utilizăm cursoarele:
f = => T = ….ms Type equation here.

## Slide 8: Aplicații:
2. Să se construiască circuitul de mai jos în Tina, având = =100Ω.
Se va aplica un semnal sinusoidal având: A =1V, offset=0, f=300Hz, =
Să se vizualizeze semnalele folosind osciloscopul virtual. Ce se poate spune despre parametrul în acest caz. Există vreo diferență de defazaj întree OUT_R2 ( și VM1 (?
Să se măsoare cu multimetrul pentru

## Slide 9: Aplicații: - soluție
Nu există nicio diferență diferență de defazaj între OUT_R2 ( și VM1 (. Așadar R , este o valoare reală și nu depinde de frecvența semnalului de intrare, de aceea semnalele sunt în fază.
La intrare , .